plotCalifatt

17/06/05

C. Pocho

- Obj : contrôle graphique de la calibration de fluo et d’atténuation

- Emplacement : D:\pomme\ctdraw\calib\plotCaliFatt

- Procédure :

  - Réalisation d’un programme matlab « plotCaliFatt_pxly.m » et du sous-prog « lire_tchla_cmat.m ». Ce programme réalise une série de 5 graphiques par station : T, S, O2 dissous, Tchla et Att en fonction de la profondeur

  - Ce prog effectue la lecture des fichiers « oxygfatlistd_XXXX.txt » (XXXX=n° de station) et enregistre les graphiques par station « plotCaliFatt_XXXX.ps »

  - Ce prog est passé une première fois pour calculer les minimas et maximas de chacun de ces paramètres (P, T, S, O2, Tchla, Att) pour chaque station ainsi que le minima et le maxima de chaque leg. Le détail de ces résultats est fourni au sein des fichiers « pxly_plotCaliFat_min_max.txt » et une synthèse de tous les leg est fournie avec le fichier « pxly_plotCaliFatt_min_max.xls » (pxly=n° de campagne (pomme 1, 2 ou 3) et n° du leg (leg 1 ou 2))

  - Suite à ce premier passage du prog matlab on place tous les fichiers résultats au sein d’un dossier nommé « plotCaliFatt_p1p2p3_sans_axis »

  - On définit ensuite les axis de chaque leg à partir des minimas et maximas obtenus. La définition des axis varie en fonction des leg. De plus on a également fait varier la profondeur maximum (p max = 2050 dans tous les cas excepté pour les stations profondes où p max = 5000m). Ceci permet une meilleure lecture graphique

  - Passage des prog « plotCaliFatt_pxly.m »

  - Passage des prog « plotCaliFatt_pxly_staprof.m » pour les stations profondes (pas de prog station prof pour p2l2 car le prof maxi n’excède pas 2005m)

  - On place la totalité des graphiques avec axis au sein du dossier « plotCaliFatt_p1p2p3_avec_axis »

  - Conversion des graphiques .ps en .pdf avec adobe acrobat

  - Réalisation de fascicules de présentation en pdf au sein desquels on rajoute des signets, une présentation et une page d’annexe. Les signets présentent l’avantage de pouvoir « naviguer » au sein du fascicule et de visualiser directement une station. Les fascicules sont placés au sein du dossier « fasc_plotCaliFatt_p1p2p3_avec_axis »

  - Attention ces prog ont été changés de répertoire, pour les repasser il faut les placer directement au sein du répertoire « calib » ainsi que les fichiers lus par les prog